| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Πολυχρόνης Γιάννης Τηλέφωνο : 2251041966 Fax : 2251041966 Ε-mail : promithion@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια δίκυκλου οχήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Καταναλωτών του Γραφείου Καταμετρητών της ΔΕΥΑ Λέσβου. |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 88/19 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 2.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. |

ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) δίκυκλου οχήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Καταναλωτών του Γραφείου Καταμετρητών της ΔΕΥΑ Λέσβου, σε αντικατάσταση παλαιού λόγω βλάβης.

Κριτήριο κατακύρωσης για την προμήθεια του δίκυκλου οχήματος είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. Οι  προσφορές πρέπει να  ικανοποιούν τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.

Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του δίκυκλου είναι ως παρακάτω:

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Κατηγορία Δίκυκλου |
| --- | --- |
|  | Παπάκι 110cc |
| Κινητήρας | Τύπος | Αερόψυκτος 4-χρονος |
|  | Καύσιμο | Αμόλυβδη Βενζίνη |
|  | Κυβισμός | ≥110cc |
|  | Ιπποδύναμη | ≥8hp |
|  | Σύστημα Εκκίνησης | Ηλεκτρική Μίζα |
|  | Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός Ψεκασμός |
|  | Κύλινδροι | 1 |
|  | Κιβώτιο | 4 Σχέσεων |
|  | Πρότυπο Εκπομπών | Euro4 |
|  | Κατανάλωση | ≤1lt/60Km |
|  | Μετάδοση Κίνησης | Αλυσίδα |
| Πλαίσιο | Τύπος Δίκυκλου | Παπάκι |
|  | Πλαίσιο | Ατσάλινο Σωληνωτό |
|  | Θέσεις | 2 |
|  | Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | ≥4,00lt |
|  | Σύστημα Εμπρός Ανάρτησης | Τηλεσκοπικό Πιρούνι |
|  | Σύστημα Πίσω Ανάρτησης | Διπλό Αμορτισέρ |
|  | Χωρητικότητα Σέλας | ≥7lt |
|  | Ύψος Σέλας | ≤800mm |
|  | Μεταξόνιο | ≤1240mm |
|  | Τροχοί | 17" |
|  | Χρώμα | Μαύρο/Γκρί |
|  | Συνολικό Βάρος | ≥99Kgr |
| Ασφάλεια | Εμπρός Φρένο | Δισκόφρενο 220mm |
|  | Πίσω Φρένο | Ταμπούρο διαμέτρου 110mm |
|  | Εμπρός Ελαστικό | 70/90-17 |
|  | Πίσω Ελαστικό | 80/90-17 |
| Εξοπλισμός | Μπαγκαζιέρα Εργοστασιακή | ≥30lt |
|  | Κράνος Οδηγού | Επώνυμο, Τύπου jet |
|  | Πλαϊνό Stand | Std |
| Εγγύηση | Χιλιόμετρα Εγγύησης | Απεριόριστα |
|  | Χρόνος Εγγύησης | ≥2έτη |

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι στα 2.500,00 €  (χωρίς ΦΠΑ) στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την έκδοση πινακίδας και τελών κυκλοφορίας (πλην την οδικής ασφάλισης). Το δίκυκλο όχημα θα παραδοθεί έτοιμο προς χρήση.

Ο Συντάξας

Γρηγ. Καρακωνσταντίνος

Πτ. Μηχανολόγος Μηχανικός