Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου

Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100

Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121

E-mail:deyam2@otenet.gr

|  | ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | Προμήθεια εξοπλισμού Μέτρων Ατομικής Προστασίας Αφορά Υπηρεσιακό Σημείωμα της 18/3/2020 (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 Γυαλιά – Μάσκα προστασίας |  |
|  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 300,00€ |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

| Συνολικός αριθμός ζητούμενων ελεγκτών | Τεμάχια | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 Γυαλιά-Μάσκες | 3Μ, αεροστεγή. Φαρδύς και άνετος ελαστικός νάιλον ιμάντας, για εύκολη ρύθμιση |  |  |

Χαρακτηριστικά

| Επίστρωση Φακών | Αντιθαμβωτική, Αντιχαρακτική & Αντιθαμβωτική |
| --- | --- |
| Προϊόντα | Γυαλί Κλειστού Τύπου |
| Πρότυπα και Εγκρίσεις | Πιστοποίηση CE, EN 166:2001 |
| Σήμανση Φακός | 2C-1.2.3M.1. K.N.BT. 9, 2C-1.2.3M.1.N.FT, 5 3M 1 B K N |
| Σειρά Γυαλιών | Υψηλής ποιότητας |
| Τύπος Γυαλίων | Στεγανοποιημένος, Με Εξαερισμό |
| Υλικό φακού | Ακετάλη, Πολυκαρβονικό |
| Χρώμα Φακών | Διάφανο, Σκίαση 5,0 IR |