| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Καρακωνσταντίνος Γρ. Τηλέφωνο : 2251025263 Fax : 2251040121 Ε-mail : protokolo@deyamyt.gr | ΕΡΓΑΣΙΑ: | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ "ΡΧΑ" Τ.Κ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Εργασίες Η/Ζ

Το Η/Ζ είναι ισχύος 40kVA με πετρελαιοκίνητη μηχανή εσωτερικής καύσεως. Η εργασία συντήρησης του Η/Ζ της μη ηλεκτροδοτούμενης γεώτρησης «ΡΧΑ» της Τοπικής Κοινότητας Πλωμαρίου περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των παρακάτω ανταλλακτικών:

- Αλλαγή λαδιών

- Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου (ALCO MD-093)

- Αλλαγή φίλτρο λαδιού (ALCO SP-827)

- Αλλαγή φίλτρου αέρα

- Αλλαγή αντιψυκτικού υγρού

- Αντικατάσταση μπαταρίας 12V 125Ah

- Αντικατάσταση σιλανσιέ (καζανάκι) εξάτμισης

Μετά τις εργασίες συντήρησης το Η/Ζ θα δοκιμαστεί για την σωστή λειτουργία του.

2. Εργασίες τοποθέτησης αντλητικού συγκροτήματος

Ο υποβρύχιος κινητήρας και η αντλία βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ και θα πρέπει να μεταφερθούν για να τοποθετηθούν στη γεώτρηση. Δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν εργασίες ανέλκυσης του παλιού συγκροτήματος. Οι εργασίες τοποθέτησης του νέου αντλητικού συγκροτήματος είναι οι παρακάτω:

1. Εργασία πλήρους συναρμολόγηση του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος

2. Εργασία στεγανής συγκόλλησης (μούφας) καλωδίων ισχύος με ηλεκτροκινητήρα και ηλ. σύνδεση στον πίνακα αυτοματισμού

3. Εργασία πλήρους τοποθέτησης εντός της γεώτρησης και θέση σε λειτουργία

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ

ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.