Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου

Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100

Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121

E-mail:deyam2@otenet.gr

|  | ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | Προμήθεια εξοπλισμού Μέτρων Ατομικής Προστασίας Αφορά Υπηρεσιακό Σημείωμα της 18/3/2020 (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΜΑΧΙΑ | Φόρμες 50 τεμ., Μάσκες 500τεμ., Οινόπνευμα 30τεμ., Απολυμαντικό χεριών 20l |  |
|  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 1.690,00€ |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

| Συνολικός αριθμός ζητούμενων ελεγκτών | Τεμάχια | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| Φόρμες ολόσωμες μίας χρήσης | EN14605, ΤΥΠΟΣ 4B, Φόρμα με ελαστική κουκούλα σε 3 μέρη, μη υφαντό. Κλείσιμο με διπλό επιτραχήλιο. Διπλή θηλιά για τον αντίχειρα. Λάστιχο σύσφιξης στο κεφάλι, στη μέση, στους καρπούς και στους αστραγάλους. Ατομική συσκευασία που κλείνει αεροστεγώς. ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΧL |  |  |
| Μάσκες Προσώπου | Μάσκες σκόνης FFP2 Προστατεύουν από μέτρια επίπεδα σκόνης, καθώς και από στερεά και υγρά αερολύματα. Προστατεύουν από υλικά σε συγκεντρώσεις μέχρι 12x OEL ή 4x APF όπως σκόνη φρένων, σκόνη βαμβακιού, σκόνη γρανίτη, σανός, σκόνη μολύβδου και ατμός, σκόνη από μαλακό ξύλο. Μάσκες σκόνης FFP3 Προστατεύουν από υψηλότερα επίπεδα σκόνης και υγρά αερολύματα. Προστατεύουν από υλικά σε συγκεντρώσεις μέχρι 50x OEL ή 20x APF όπως ιοί, βακτήρια, ραδιενεργές σκόνες, αμίαντος. |  |  |

| Επίπεδο προστασίας | Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης (OEL) | Mέγεθος Micron (μm) | Όριο διείσδυσης φίλτρου (σε ροή αέρα 95 L / min | Εσωτερική διαρροή | Τύπος κινδύνου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFP2 | 10 | 2 – 5 | Φιλτράρει τουλάχιστον το 94% των αιωρούμενων σωματιδίων | <8% | Τοξικές σκόνες, ατμοί μετάλλων και αέρια / αερολύματα με βάση το νερό / πετρέλαιο. |
| FFP3 | 20 | Λιγότερο από 2 | Φιλτράρει τουλάχιστον το 99% των αιωρούμενων σωματιδίων | <2% | Τοξικές και καρκινογόνες σκόνες, ατμοί μετάλλων και αέρια / αερολύματα με βάση το νερό / πετρέλαιο. |

Καλύπτονται από το Πρότυπο EN149: 2001 + A1: 2009

| Συνολικός αριθμός ζητούμενων ελεγκτών | Τεμάχια | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| Οινόπνευμα | 70ο |  |  |
| Απολυμαντικό χεριών | Αλκοολούχο αντισηπτικό gel χεριών με άδεια Ε.Ο.Φ. με βασικό δραστικό συστατικό την αιθανόλη για την ταχεία και αποτελεσματική καταστροφή ευρέως φάσματος μικροβίων, βακτηρίων, μυκοβακτηριδίων, ιών. Να περιέχει ενυδατικούς και μαλακτικούς παράγοντες που προσφέρουν περιποίηση στο δέρμα και καθιστούν το προϊόν ιδανικό για συχνή χρήση. Να είναι δερματολογικά ελεγμένο και να μην περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες, άρωμα ή χρωστικές ουσίες. Να είναι σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1500 και EN 12791 για την υγιεινολογική και χειρουργική αντισηψία των χεριών. |  |  |