| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Προκοπίου Ηρακλής Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail : protokolo@deyamyt.gr | ΕΡΓΟ: | Αντικατάσταση δοκού στήριξης αναδευτήρα της ανοξικής δεξαμενής Νο 1 στην Μ.Ε.Λ. Πλωμαρίου |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 1.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α. |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. 	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έργου, υπό τον τίτλο «Αντικατάσταση δοκού στήριξης αναδευτήρα της ανοξικής δεξαμενής Νο 1 στην Ε.Ε.Λ. Πλωμαρίου»

Τo έργo που προτείνονται είναι τα παρακάτω:

- Προμήθεια και αντικατάσταση κοιλοδοκού στήριξης του αναδευτήρα της ανοξικής δεξαμενής αερισμού υπ’αριθμ. 1 στη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Πλωμαρίου.

- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η κατασκευή για την αντικατάσταση του δοκού στήριξης  θα αποτελείται από τα εξής:

1) Μία κοιλοδοκό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

| Μήκος | 5 m |
| --- | --- |
| Πλάτος | 50mm x 50 mm |
| Πάχος | > 2,5 mm |
| Υλικό κατασκευής | INOX 316 |

- Για τη στήριξη της κοιλοδοκού στο στηθαίο της δεξαμενής αερισμού θα απαιτηθούν δύο (2) ανοξείδωτες «αντιρίδες» από υλικό τύπου INOX 316 οι οποίες θα τοποθετηθούν σε απόσταση περίπου 20cm από το στηθαίο της δεξαμενής.

- Οι «αντιρίδες» θα στηρίζονται με δύο (2) ανοξείδωτα από υλικό τύπου INOX 316 στριφόνια -βύσματος- μήκους 100 mm και πλάτους 12mm.

2) Μία τετραγωνική βάση λαμαρίνας

| Πλάτος | 200mm x 200mm |
| --- | --- |
| Πάχος | 3mm |
| Υλικό κατασκευής | INOX 316 |

- Για τη στήριξη της βάσης θα απαιτηθούν τέσσερα (4) στριφώνια -βύσματος- μήκους 120 mm και πλάτους 14mm.

Όλες οι συγκολλήσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία της συγκεκριμένης δοκού πρέπει να γίνουν με ανοξείδωτα ηλεκτρόδια.

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός για τις παραπάνω εργασίες κατασκευής και αντικατάστασης της υπάρχουσας δοκού ανέρχεται στο ποσό των 1.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

| Οι συντάξαντες |
| --- |
| Προϊστάμενος Η/Μ Εξοπλισμού ΔΕΥΑΛ | Προϊστάμενος Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης |
| Γρηγόρης Καρακωνσταντίνος | Προκοπίου Ηρακλής |
| Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |