| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες :Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail : meletes@deyamyt.gr | ΕΡΓΟ: | ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ . |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 147/2021 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 14.104,19 χωρίς Φ.Π.Α. |

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την  παρούσα μελέτη έργου, υπό τον τίτλο «ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ», αντικατάσταση τμήματος παντορροικού αγωγού  με σωλήνα  PVC ονομαστικής διαμέτρου Φ315  σειράς 41 , επίσης  κατασκευή νέου φρεατίου και φρεατίου υδροσυλογής  καθώς και τις συνδέσεις τους με το υφιστάμενο δίκτυο  λόγω διαρροών  σε τμήμα που κρίνεται απαραίτητο για την αποφυγή προβλημάτων μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις .

1. 	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έργο που προτείνεται είναι το παρακάτω:

- Στην δημοτική κοινότητα λισβορίου θα γίνει  αντικατάσταση τμήματος αγωγού από σωλήνα  PVC ονομαστικής διαμέτρου  Φ315 σειράς 4 και κατασκευή σχαρών υδροσυλογης από ελατό χυτοσίδηρο καθώς και φρεάτιο ελέγχου σε θέση σύμφωνα με την υπόδειξη  από την υπηρεσία της λόγω φραξίματος υφιστάμενου παντοροικού αγωγού και  χρήζει άμεσης αποκατάστασης, το τμημα θα αποκατασταθει  .

- Η Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής συμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών καθώς και οι συνδέσεις τους με σωλήνα από σκληρό PVC-U D 315 . Ο αγωγός κατασκευάζεται τμηματικά σε όρυγμα περίπου 60,00 μ, με πλάτος ορύγματος 0,80 μ & μέσο βάθος 1,00 μ. σε τμήμα της τοπικής ενότητας Λισβορίου  ,παράλληλα θα γίνει  αποκατάσταση σε κάθε τμήμα της οδού που γίνεται η επέμβαση για την αντικατάσταση του αγωγού .

- ΤΡΟΠΟΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η οριζοντιογραφική θέση του τμήματος  που θα αποκατασταθεί  με κατασκευή νέου τμήματος -,φρεατίων -φρεατίων υδροσυλογης και η συνδέσεις τους θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και η κατασκευή θα γίνεται με βάση τα στοιχεία που θα συλλέξει ο ανάδοχος του έργου μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την έναρξη της κατασκευής των έργων κατά την εκτέλεση των προκαταρκτικών εργασιών και αυτές έχουν σχέση με την ύπαρξη και άλλων δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς επίσης και με διερευνητικές τομές σε σημεία της όδευσης τοποθέτησης των αγωγών, όπου δεν είναι δυνατός με τα διαθέσιμα στοιχεία ο ακριβής εντοπισμός των θέσεων των υφισταμένων δικτύων.

Προκαταρκτικές εργασίες είναι εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών και είναι οι ακόλουθες:

- Επικοινωνία με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, τις Δημοτικές ή άλλες αρμόδιες Αρχές για ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία που διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών.

- Εξακρίβωση της φύσης των συναντώμενων αγωγών και αποτύπωση τους, στις πινακίδες οριζοντιογραφίας του έργου, σημειώνοντας και την υψομετρική τους στάθμη.

- Εξακρίβωση εάν το δίκτυο είναι σε λειτουργία.

- Πρόταση στην Υπηρεσία με οικονομοτεχνικά κριτήρια, για κάθε «άγνωστο αγωγό» την διατήρηση ή τη μετατόπιση του.

- Σύνταξη του φακέλου για την άδεια τομής οδοστρώματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εάν αυτό απαιτείται.

Οι αποκαταστάσεις των αγωγών  καθώς και οι κατασκευές φρεατίων και φρεατίων υδροσυλογης θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις τυπικές διαστάσεις των  σχεδίων . Η αποζημίωση της εκσκαφής γίνεται με τα συμβατικά άρθρα (ΑΤ 1) ,εως  &(ΑΤ 8).

Η επίχωση του  ορυγμάτος είτε ως προς την έδραση και τον εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο προέλευσης λατομείου, είτε ως προς την Επίχωση των διανοιχθέντων ορυγμάτων διέπονται και αποζημιώνονται από τα συμβατικά άρθρα ΑΤ(4) & ΑΤ(5) σε συνδυασμό με την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Η κατασκευή των φρεατίων υδροσυλλογής θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα και ο οπλισμός του από χάλυβα τύπου S500s ,και θα τοποθετεί εσχάρα υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης .

Το σκυρόδεμα για την κατασκευή των φρεατίων υδροσυλλογής καθώς και η αποκατάσταση των σημείων των ενώσεων με τα υφιστάμενα δίκτυα είναι  κατηγορίας C16/20, και ο σιδηρούς οπλισμός αποζημιώνεται  με τα συμβατικά άρθρα AT(7), AT(8) ΑΤ(9)σε συνδυασμό με τις ΕΤΕΠ 01-02-01-00, 01-01-01-00, 01-01-02-00, 01-01-03-00, 01-01-04-00, 01-01-05-00, 01-01-07-00.

Σε τμήματα που τοποθετούνται τα φρεάτια υδροσυλλογής καθώς και ο αγωγός σύνδεσης υπάρχει

Οι σωληνώσεις πιέσεως θα είναι από σωλήνες  PVC-U συμπαγούς τοιχώματος

SDR 41, DN 315 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.Οι σωλήνες στο ένα άκρο τους υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένη μουφα για την σύνδεση με χρήση ελαστικού δακτυλίου .

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:

1.Τεχνική Έκθεση, 2.Προυπολογισμός 3.Συγγραφή Υποχρεώσεων,4.Τεχνικές Προδιαγραφές, 6. Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας & 7. Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας

4. 	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

O προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως παρακάτω:

Αξία εργασιών		             11.394,95€

Απρόβλεπτα 15%		               1.709,24€

Απολογιστικά                                      1.000,00€

Σύνολο			             14.104,19€

Φ.Π.Α. 17%	                                       2.397,71€

Προϋπολογισμός έργου		  16.501,91€

Μυτιλήνη  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ     2021

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΦΑΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- |