| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες :Φινδανή Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail :meletes@deyamyt.gr | ΕΡΓΟ: | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΓΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 117/21 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 4.110,00€ χωρίς Φ .Π.Α. |

ΤΕΥΧΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

Α-1.	ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΩΝ

Λήφθηκαν από το Πρακτικό Διαπιστώσεως Τιμών

ΥΔΡ 111   001        Εργάτης ανειδίκευτος	                     62,99 x 1,1358 x 1,65891 /7,75  =  15,31

ΥΔΡ 112   002        Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης)       69,28 x 1,1358 x 1,65891 /7,75  =  16,84

ΥΔΡ 113   003        Τεχνίτης				         81,71 x 1,1358 x 1,65891 /7,75  =  19,86

Α-2. 	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

| Σε αστικές περιοχές |  |
| --- | --- |
| - απόσταση < 5 km | 0,28 |
| - απόσταση ≥ 5 km | 0,21 |
| Εκτός πόλεως |  |
| · οδοί καλής βατότητας |  |
| - απόσταση < 5 km | 0,20 |
| - απόσταση ≥ 5 km | 0,19 |
| · οδοί κακής βατότητας |  |
| - απόσταση < 5 km | 0,25 |
| - απόσταση ≥ 5 km | 0,21 |
| · εργοταξιακές οδοί |  |
| - απόσταση < 3 km | 0,22 |
| - απόσταση ≥ 3 km | 0,20 |
| Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) | 0,03 |

Α-3. 	ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

- ΤΕ 1     Ταυ PE  Φ90				           9,23 €/τεμ

- ΤΕ 2     Φλάντζα τόρνου Φ90			8,16 €/τεμ

- ΤΕ 3     Λαιμός  PE  Φ90				5,18 €/τεμ

- ΤΕ 4     Μούφα   Φ90				            5,25 €/τεμ

- ΤΕ 5     Βίδα  					            0,94 €/τεμ

- ΤΕ 6     Φλαντζολάστιχο				1,21 €/ τεμ

- ΤΕ 7      Ηλεκτροκολάρο παροχης Φ90                21,80€/τεμ

- ΤΕ 8      Φρεάτιο αποχέτευσης 25εκ                       50,00€/τεμ

Β.	ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αρθρο 1ο :   Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επι αυτοκινήτου την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση . Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 100%

ΝΕΤ ΥΔΡ Α/3.10.02.01

ΑΝΑΛΥΣΗ

α) ΝΕΤ ΥΔΡ 3.10.02.01                                                                                                  7.50

β) Δαπάνη μεταφοράς

- σε απόσταση 3 km (σε αστικές περιοχές, L(<5Km)

(0,28 ευρώ/m3.km)

3,00x0,28                                                                                                                         0,84

- σε απόσταση 5 km (εκτός πόλεως, οδοί καλής

βατότητας απόσταση L(≥5 km) (0,19 ευρώ/m³.km)

27,00 x 0,19 =									                     5,13

Άθροισμα τιμής εφαρμογής:                                                                                     13.47

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): Δέκα τρία   ευρώ  και σαράντα  επτά   λεπτά

(Αριθμητικά)	: 13,47

Αρθρο 2ο:  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επι αυτοκινήτου την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση . Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 100%

ΝΑ ΥΔΡ Α/3.11.02.01

ΑΝΑΛΥΣΗ

α) ΝΕΤ ΥΔΡ 3.11.02.01                                                                                                   26,30

β) Δαπάνη μεταφοράς

- σε απόσταση 3 km (σε αστικές περιοχές, L(<5Km)

(0,28 ευρώ/m3.km)

3,00x0,28                                                                                                                         0,84

- σε απόσταση 5 km (εκτός πόλεως, οδοί καλής

βατότητας απόσταση L(≥5 km) (0,19 ευρώ/m³.km)

27,00 x 0,19 =									                     5,13

Άθροισμα τιμής εφαρμογής:                                                                                     32,27

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως:  Τριάντα δυο ευρώ και είκοσι επτά  λεπτά

Αριθμητικώς:  32,27

Άρθρο 3ο: Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

(Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100% )

ΝΕΤ ΥΔΡ Α/5.07

α) ΝΕΤ ΥΔΡ Α/5.07                                                                                                                11,30

β) Δαπάνη μεταφοράς

- σε απόσταση 3 km (σε αστικές περιοχές, L(<5Km)

(0,28 ευρώ/m3.km)

3,00x0,28                                                                                                                               0,84

- σε απόσταση 5 km (εκτός πόλεως, οδοί καλής

βατότητας απόσταση L(≥5 km) (0,19 ευρώ/m³.km)

17,00 x 0,19 =									                            3,23

Άθροισμα τιμής εφαρμογής:                                                                     	              15,37

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από μελέτη γραμμές πληρωμές (τυπικές διατομές αγωγών):

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά)	: 15,37

(Ολογράφως): Δέκα πέντε ευρώ και  τριάντα επτά   λεπτά

Άρθρο 4ο: Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm.

(Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068   100%)

α) ΝΕΤ ΥΔΡ Α/5.05.01                                                                                                        12,40

β) Δαπάνη μεταφοράς

- σε απόσταση 3 km (σε αστικές περιοχές, L(<5Km)

(0,28 ευρώ/m3.km)

3,00x0,28                                                                                                                               0,84

- σε απόσταση 5 km (εκτός πόλεως, οδοί καλής

βατότητας απόσταση L(≥5 km) (0,19 ευρώ/m³.km)

17,00 x 0,19 =								                                      3,23

Άθροισμα τιμής εφαρμογής 			     			                          16,47

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη (τυπική διατομή)

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά)	:  16,47

(Ολογράφως): Δέκα έξι  ευρώ και σαράντα επτά  λεπτά

Άρθρο 5ο: Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

(Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311   100%)

ΝΕΤ ΥΔΡ Α/9.26

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά)	: 0,98

(Ολογράφως): Ενενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο 6ο: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20

(Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327   100%)

ΝΕΤ ΥΔΡ Α/9.10.04

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά)	: 82,00

(Ολογράφως): Ογδόντα δύο ευρώ

Άρθρο 7ο Αποξήλωση και επανακατασκευή λιθοστρώτων με πέτρα ώς υφίσταται, μετά της προμήθειας των υλικών

Σχετικό : Τ\Ανάλ..ιμών .ΥΠ.ΕΣ.. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2254 100%

Για ένα m2 αποξήλωσης και επανακατασκευής λιθοστρώτων με πέτρα ώς υφίσταται, ήτοι καθαίρεση, διαλλογή και τυχόν επεξεργασία (λάξευση)των χρήσιμων λίθων, προσθήκη νέων όμοιων με τους υφιστάμενους σε ποσοστό έως 30%, επανατοθέτηση αυτών επί οιονδήποτε διαμορφωμένου  οστρώματος, δια τσιμεντοκονιάματος ή ξηρού μίγματος άμμου και τσιμέντου πάχους έως 5 εκ. αναλογίας 250χλγρ. τσιμέντου ανά ένα m3 άμμου (1 σακκί τσιμέντο με 10 δοχεία άμμου), και κατασκευή αρμών πληρουμένων δι' αριάνης ή ξηρού μίγματος άμμου και τσιμέντου. Επίσης περιλαμβάνεται μόρφωση βαθμίδων όπου υπάρχουν. Πλήρης και έντεχνη εργασία. Ολα τα υλικά θεωρούνται επί τόπου του έργου.

Τιμές Εφαρμογής

(1 m2)

Α) Υλικά

--------

1. Λίθοι λευκοί m3 0,06x 20,00 = 1,20

2. Αμμος (Τ\625) m3 0,10x 21,73 = 2,17

3. Τσιμέντο (221) kg 25x 0,0999 = 2,50

4. Υδωρ (Τ\630) m3 0,05x 1,79 = 0,09

Β) Εργασία

----------

1. Αποξήλωση

Εργάτης χειρ. (111) h 0,60x 15,31 = 9,19

2. Ανακατασκευή

α) Τεχνίτης (113) h 1,50x 19,87 = 29,81

β) Εργάτης χειρ. (111) h 0,60x 15,31 = 9,19

-----------------------------

Άθροισμα TE 54,15

Ευρώ (Αριθμητικά) : 54,15

(Ολογράφως) : Πενήντα τέσσερα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο 8ο: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Oνομ. διαμέτρου DN 63 mm/ονομ. πίεσης PN 10atm.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 100%

ΝΕΤ ΥΔΡ Α/12.14.01.04

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου.

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)	: Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικά)	:             4,60

Άρθρο 9Ο   : ΥΔΡ Σ\6628.10 Ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής. Διαστάσεις 63 x 20 χλστ. ή 63 x 25 χλστ. ή 63 x32 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621 100%

Για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου ηλεκτροσυγκολλούμενης σέλλας

παροχής με προέκταση

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,77

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και εβδομήντα επτά λεπτά

Άρθρο 10ο : Κατασκευή παροχής ύδρευσης μίας σύνδεσης

(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)

ΗΛΜ Η\7.1

Για την κατασκευή παροχής ύδρευσης μίας σύνδεσης απο τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης μέχρι το φρεάτιο ιδιωτικών παροχών ή τον υδρομετρητή, συνολικού μήκους 5,00 μ. (το επιπλέον πληρώνεται χωριστά). Ητοι εργασία εκσκαφής τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως βάθους τουλάχιστον 0,40 μ. κάτω απο την στάθμη του δρόμου, προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα PE Φ20 με τις φθορές και τα τυχόν αναγκαία μικροϋλικά (ταύ, καμπύλες συστολές, ηλεκτρομούφα, ορειχάλκινο ρακόρ και βάννα κλπ.), εγκιβωτισμός του σωλήνα με άμμο, επίχωση της τάφρου με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων υλικών, σύνδεση του σωλήνα με την υποδοχή του υδρομετρητή και δοκιμασία της παροχής. Πλήρης εργασία και όλα τα υλικά. Η σύνδεση του σωλήνα PE με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης θα γίνει με ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής κατάλληλων διαστάσεων, η προμήθεια και μεταφορά της οποίας επί τόπου του έργου πληρώνεται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. Η εργασία σύνδεσης περιλαμβάνεται και αποζημιώνεται με το παρόν άρθρο του τιμολογίου. (τεμ) Σελίδα 10 από 21

Τιμές Εφαρμογής

Α) Υλικά

- Σωλήνας από PE διαμέτρου Φ20 χλστ. αυξημένος κατά 5% για φθορά και μικροϋλικά

(ΥΔΡ Π\6621.1) m                                                                                 2,50x1,05x 2,39 = 6,27

- Ηλεκτρομούφα Φ20 (Ν\ΗΛ.1) τεμ                                                               1,00x 5,04 = 5,04

- Ορειχάλκινο ρακόρ Φ20x1/2" και βάννα (Τ.Ε.) τεμ                                     1,00x 6,60 =  6,60

Β) Εργασία

- Τεχνίτης (003) h                                                                                            1,50x 19,87 = 29,81

- Εργάτης χειρ. (001) h                                                                                 0,50x 15,31 =   7,66

Αθροισμα                                                                                                                             55,38

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,38

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο11Ο : ΗΛΜ Η\7.2 Κατασκευή παροχής ύδρευσης πλέον της μίας σύνδεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Για την κατασκευή παροχής ύδρευσης πλέον της μίας σύνδεσης απο τον κεντρικό

αγωγό ύδρευσης μέχρι το φρεάτιο/α ιδιωτικών παροχών ή τους υδρομετρητές,

συνολικού μήκους 5,00 μ. (το επιπλέον πληρώνεται χωριστά). Ητοι εργασία εκσκαφής

τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως βάθους τουλάχιστον 0,40 μ. κάτω απο την στάθμη

του δρόμου, προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα PE Φ20 με τις φθορές και τα τυχόν

αναγκαία μικροϋλικά (ταύ, καμπύλες συστολές, ηλεκτρομούφα, ορειχάλκινο ρακόρ και βάννα κλπ.),

εγκιβωτισμός του σωλήνα με άμμο, επίχωση της τάφρου με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών,

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων υλικών, σύνδεση του σωλήνα με την υποδοχή του/των

υδρομετρητή/ών και δοκιμασία της παροχής. Πλήρης εργασία και όλα τα υλικά.

Η σύνδεση του σωλήνα PE με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης θα γίνει με

ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής κατάλληλων διαστάσεων, η προμήθεια και

μεταφορά της οποίας επί τόπου του έργου πληρώνεται με το αντίστοιχο άρθρο του

τιμολογίου της μελέτης. Η εργασία σύνδεσης περιλαμβάνεται και αποζημιώνεται με

το παρόν άρθρο του τιμολογίου.

(τεμ)

Α) Υλικά

--------

- Σωλήνας απο PE διαμέτρου

Φ20 χλστ. αυξημένος κατά

5% για φθορά και μικροϋλικά

(ΥΔΡ Π\6621.1)                                      m 2,50x1,05x 2,39 = 6,27

- Ηλεκτρομούφα Φ20                  (Ν\ΗΛ.1) τεμ 1,00x 5,04 = 5,04

- Κρουνοί συνέννωσης  και βάννα (Τ.Ε.) τεμ 4,00x 3,60 = 14,40

Β) Εργασία

-----------

- Τεχνίτης (003) h 1,80x 19,87 =                                             35,77

- Εργάτης χειρ. (001) h 0,50x 15,31 =                                     7,66

------------------------

Αθροισμα 69,14

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,14

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο12Ο Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής

διαμέτρου DN 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής

δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm.

Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο 13ο : Καλύμματα φρεατίων. Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Κωδικός αναθεώρηση: ΥΔΡ 6752   100%

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως)	: Δύο και ενενήντα λεπτά

(Αριθμητικά)	: 2,90

Άρθρο 14Ο : Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, οοποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρουφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm

Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6611.1 30%

ΥΔΡ 6622.1 70%

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου,

χωρίς χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του

υφισταμένου αγωγού από το δίκτυο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την

συναρμογή του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι

κοχλίες κλπ)., ανάλογα με το υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέουαγωγού.

β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η πλύση

του (όταν δεν είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία.

γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών τεμαχίων σύνδεσης των δύο αγωγών.

Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού,

ως εξής:

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Μυτιλήνη    Σεπτέμβριος 2021

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| ΣΗΦΑΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε |